Советы по Установке Репитера  для систем TPMS 6-10, 6-11, 6-13, 6-14.

Репитер используется, для передачи сигнала от датчиков на монитор. Для обеспечения надежной передачи данных, выберете подходящее место на днище ТС. Репитер должен располагаться на относительно свободном пространстве.

1. Зафиксируйте репитер на резиновой пластине четырьмя винтами Ø 6 мм.

2. Прикрепите железный уголок к резиновой пластине двумя  винтами Ø 6 мм.

3. Просверлите 2 отверстия Ø 6 мм в раме ТС и затем зафиксируйте репитер с помощью двух болтов Ø 6 мм, как показанный ниже:

4.Подключите красный провод репитера к постоянному плюсу (12/24V) ТС.

Подключите черный провод репитера к массе (GND) ТС.

Внимание:
1. Репитер должен располагаться по возможности ближе к середине ТС на свободном пространстве. На разных ТС расположение репитера может отличаться. Рекомендуемое месторасположение репитера показано на рисунке ниже:

2. Для обеспечения максимально качественной передачи информации на дисплей, располагайте репитер по возможности дальше от металлических элементов кузова ТС. 
3. Для исключения возможных повреждений кабеля, надежно зафиксируйте провод питания репитера пластиковыми стяжками.

4. При подключении репитера соблюдайте полярность!

Описание LED-индикации репитера

На репитере расположены три красных светодиода.

1 – индикация питания.

2 – индикация передачи данных.

3 – индикация получения данных.

После подачи питания на репитер, загорится диод индикации питания и будет гореть все время. Диоды индикации передачи и получения данных будут мигать только в том случае, если репитер будет получать или передавать данные.